## Slide 1: 泵送事业部IT部 SCM2.0物流培训

## Slide 2: 目录
1
业务解决方案
泵送事业部组织架构
2
物流涉及流程
3
1.1
泵送事业部工厂架构
仓库编码规则
1.2

## Slide 3: 泵送事业部工厂组织架构(13家公司内15家工厂）
公司 | 公司名称 | 工厂 | 工厂名称 | 城市 | 主机、产业链 | 产品
1000 | 三一汽车制造有限公司 | 5802 | 泵送制造工厂 | 长沙 | 主机 | 泵车、拖泵等
 |  | 5815 | 车身工厂 | 长沙 | 产品链 | 驾驶室、覆盖件等
 |  | 5803 | 配件服务工厂 | 长沙 | 配件服务 | 所有配件
1E00 | 湖南三一电控科技有限公司 | 1918 | 三一电控制造工厂 | 长沙 | 产业链 | 控制显示产品
1800 | 湖南三一智能控制设备有限公司 | 1915 | 三一智能设备工厂 | 长沙 | 产业链 | 控制显示产品
1200 | 三一专用汽车有限责任公司 | 3505 | 专汽邵阳工厂 | 邵阳 | 主机 | 搅拌车、自卸车
1700 | 湖南三一中阳机械有限公司 | 1860 | 中阳工厂 | 益阳 | 产业链 | 管子、油箱
1L00 | 三一汽车制造益阳分公司 | 1L01 | 三一汽车制造益阳工厂 | 益阳 | 主机 | 路基产品：摊铺机
1500 | 娄底市中兴液压件有限公司 | 1820 | 中兴工厂 | 娄底 | 产业链 | 油缸、液压件等
1600 | 娄底市中源新材料有限公司 | 1825 | 中源新材料工厂 | 涟源 | 产业链 | 臂架、特制钢板等
1J00 | 三一汽车制造涟源分公司 | 1J01 | 三一汽车制造涟源工厂 | 涟源 | 主机 | 路基产品：压路机、平地机
1400 | 常德市三一机械有限公司 | 1925 | 路机常德工厂 | 常德 | 主机 | 沥青搅拌站
1K00 | 三一汽车制造常德分公司 | 1K01 | 三一汽车制造常德工厂 | 常德 | 主机 | 混凝土、砂浆搅拌站
1900 | 昆山三一动力有限公司 | 1220 | 昆山三一动力工厂 | 昆山 | 产业链 | 发动机
1B00 | 三一西北重工有限公司 | 7500 | 三一西北工厂 | 乌鲁木齐 | 主机 | 搅拌站

## Slide 4: 库存地点编码规则
一级分类 | 一级分类编码 | 一级分类说明 | 二级分类 | 二级分类编码 | 二级分类说明 | 编码范围
材料库 | 1~5 | 生产、非生产使用的采购件 | 直接生产类物资库 | 10~29 | 用于存放直接制造使用的外协或外购的零部件（含外购、外协件）、原材料（钢材库、结构件配件库、组装配送库、随机附件库等） | 1000~2999
 |  |  | 间接生产类物资库 | 30~39 | 用于存放间接制造使用的辅料、耗材、工艺装备、设备备件（化工辅料库、工具库、刀具库等） | 3000~3999
 |  |  | 行政类物资库 | 50 | 用于存放劳保、办公用品、IT物资（行政物资库） | 5000~5099
 |  |  | 研发专用件库 | 51 | 用于存放研发使用的采购件物资（研发采购件库、研发自制件库） | 5100~5199
 |  |  | 供方管理库 | 52 | 用于管理供应商物资库存（寄售库） | 5200~5299
 |  |  | 保税件库 | 55 | 用于存放保税件物料（保税件库、保税件配送库、重大技术装备库、重大技术装备配送库） | 5500~5599
 |  |  | 待处理库 | 59 | 存放不良品、索赔件、旧件等需要再处理的物资的库存（不良品库、索赔库、旧件库、废品库） | 5900~5999
线边库 | X | 车间生产使用的线边仓库 | 线边库 | X0~X9 | 车间生产使用的线边仓库（可以根据产线或者工艺区分编码段） | X000~X999
自制件库 | 7 | 厂内生产的自制件仓库 | 自制件库 | 70~79 | 厂内生产的自制件仓库 | 7000~7999
成品库 | 6 | 厂内生产或外购的产成品仓库 | 成品库 | 60~69 | 厂内生产或外购的产成品仓库（产成品库、样机库、国际成品库、参展机库） | 6000~6999
配件库 | 8 | 存放营销配件 | 配件库 | 80~89 | 存放营销配件（配件库、营销返修件库、营销旧件库） | 8000~8999
中转库 | T | 用于临时中转 | 中转库 | T0~T9 | 用于临时中转（转储T900库） | T000~T999

## Slide 5: 目录
1
泵送事业部组织架构
业务解决方案
2
2.1
条码应用专题
WM管理专题
配送专题
废料管理专题
零星领料
2.2
2.3
2.4
2.5
物流涉及流程
3
盘点
2.6

## Slide 6
月计划/周计划
MRP
滚动日计划
销售预测
销售订单
发货计划
销售结算处理
采购入库
发票校验
采购需求
采购订单
直供上线入库
下线结算入库
旧件退货入库
生产配送
生产领料
成本中心领料
公司间转储
工厂间转储
仓库盘点
成品出库
半/成品入库
整机建档与过程追溯
生产订单
创建下达
备注：
WM管理
物流配送
条码应用
废品管理
入厂物流
厂内物流
出厂物流
2
2
1
2
2
1
2
3
4
关联业务
物流业务
1
WM管理
3
废品管理
4
报工
缺件管理

## Slide 7: 条码追溯应用方案：
采购关重件条码规则：
  追溯到钢印号唯一码：物料号+供应商+钢印号；
  追溯到供应商：物料号+供应商+批次号；
自制关重件条码规则：物料编码+工厂+钢印号 (批量生产MES中生成，单台生产订单卸货点字段)
非关重件条码规则：物料号+供应商，数量取送货单汇总信息；
条码应用
检索条码打印行项目
条码打印
条码粘贴
入库条码扫描
质检判定及入库
上架
项目优化点
方案
对关重件条码在入库、上架、下架及报工时全程扫描，通过BCP系统记录条码位置，得到追溯效果；
对非关重件进行包装条码管理或者物料条码，追溯到批次；
扫描下架
拣配出库
WM应用
配送专题
废料管理
零星领料
盘点

## Slide 8: 出入库流程涉及的条码应用：
NMAM系统
入库业务
SAP系统
GSP系统
采购订单下达
采购订单收货
BCP
送货单扫描收货
采购订单发布
送货单创建
关重件钢印号维护打印
检验批
合格序列号采集并放行
质检判定不合格退货
删除BCP序列号数据
WM上架
条码应用
WM应用
配送专题
废料管理
图示：
SAP
GSP
BCP
系统外
NMAM
入门单预约
出库业务
SAP系统
BCP系统
拣配单
转储交货单
扫描下架并出库过账
委外维修订单
零星领料
盘点

## Slide 9: SAP 库存管理（IM)与WM模块对比
库存管理（IM)功能：
库存管理主要是对库存数量与价值的管理；
可以管理每个库存地点的数量和金额；
所有的出入库实时更新库存信息；
与MRP,采购,发票直接集成
不能实现物料具体位置的管理；
不能管理实物的上下架过程；
固定货架只是个信息，可打印在出库单中，指导仓库作业；
必须启用
WM功能：
WM是与IM集成，主要负责实物位置的管理，基于货架层级的管理；
可以实现简单和复杂的出入库策略：如先进先出；
可以定义仓库的不同存储类型，如高架存储，低货架存储等
可以实现仓库上下架过程管理；
对于复杂仓库，能够指导仓库更加高效的上下架操作；
需要定义仓库结构，并且维护物料主数据WM视图后，才能操作。
需要辅助barcode，或RFID,才能更快捷的操作
非必须启用
公司
工厂1
工厂2
库存地点1
库存地点2
仓库号1
仓库号2
存储类型1
存储类型2
货架1
货架2
份1
份1
库存地点1
存储类型3
存储类型1
份2
份3
IM LEVEL
WM LEVEL
条码应用
WM应用
配送专题
废料管理
零星领料
盘点

## Slide 10: 配送业务概览-沿用一期生产物料5种配送/领料方式，配送由手工拉动变为手工拉动与系统拉动并存，实现精准物流
配送模式
规范了未来的5种配送方式（1A/1B/2A/2B/3 ) ，细化了每种物料类别对应的配送方式
通过系统拉动配送，提高配送及时性、准确性
供应商配送（1A/1B）:
GSP接收SAP系统的生产订单驱动供应商拣配备料送货，减少人工干预提升效率
现场触发配送指令指导物料配送
业务前提：不考虑自有库存
厂内物流配送（2A/2B）
从仓库直送现场的，通过MES触发配送指令指导物料配送。
经分拣区的配送，仓库到拣配区的配送根据日滚动计划生成拣配单驱动。
厂内 物流仓库
生产线
拣配区
园区供应商
供方直供上线
供方分拣配送
厂内直送工位
厂内分拣配送
一般供应商
生产领料
1A
1
1B
2A
2
2B
3
产业链
5种配送方式规范
条码应用
WM应用
配送专题
废料管理
配送方式 | 配送类别 | 典型物料类别 | 责任部门 | 涉及系统 | 主数据
计划配送 | 2B-厂内直送工位 | 结构件、发动机、泵、阀等 | 物流/商务 | ERP/MES | 04
 | 2A-厂内分拣配送 | 配送类小件如：板子、小阀、线束等 | 物流/商务 | ERP/MES | 01
 | 1A-供方直供上线 | 座椅、散热器等 | 物流/商务 | ERP/MES/GSP | 02
 | 1B-供方经分拣配送 | 接头、胶管、小海绵等 | 物流/商务 | ERP/MES/GSP | 03
生产领料 | 3-线边库领料 | 钢板（不反冲）、型材、结构件生产所需零件、装配反冲物料等 | 物流/工艺 | NMMS；套料钢板转储预留创建方式待确定 | 空
 | 3-成本中心领料 | 辅料、工具、紧固件、O型圈、垫片、贴花等 | 工艺/财务 | NMMS；超定额领料额外审批 | 空
物料类别/配送方式细化
零星领料
盘点
Notes: P2：定义了生产物料5种配送/领料方式，明确了每种配送方式对应的物料类别、责任部门，配送变手工拉动为系统拉动，实现精准物流
1.根据重机配送及时性和准确性要求管理现状；梳理了5中配送方式：
  1）供应商直供至生产线工位；
  2）供应商送分拣区，再配送至生产线工位；
  3）仓库送分拣区，再配送至生产线工位；
  4）仓库直供至生产线工位；
  5）钢板、辅料、标准件生产订单或成本中心领料。
2.针对生产用物料确定其配送方式。
  配送需求是根据生产订单和生产线MES过点拉动配送（如首工序报工，拉动生产线的5、8工位的配送需求）。

## Slide 11: 供应商直供日供业务备货：将预计采购需求发布至供应商，作为备货的依据
预测计划：将月度预计采购或直供日供需求发送给供应商，指导供应商备货
供应商园区外备货
供应商园区内备货
NMAM/TDS
手工入门预约
园区外仓库
备货量不限制
园区内仓库
三一指定备货量
条码应用
WM应用
配送专题
废料管理
零星领料
盘点

## Slide 12: 供应商直供业务是在生产订单下达时自动触发需求产生并发送至供应商，供应商依据生产计划进行送货到工位。
供应商
计划调度部
制造部
商务部
重起
其他事业部
生产订单下达
配送方式维护
配额维护及分配
接收直供需求
创建送货单并打印
送货
扫描送货单过帐
接收实物并签收
实物清点并确认
入门预约
图示：
SAP
GSP
MES
BCP
系统外
NMAM
三方物流
条码应用
WM应用
配送专题
废料管理
直供业务不考虑自有库存
主机机型货源唯一的物料才走直供模式
直供业务由制造配送员办理入库
方案结论
生产订单下达自动发布需求给供应商，减少人工干预
方案优化点
零星领料
盘点

## Slide 13: 供应商送分拣区业务是在生产订单下达时自动触发需求产生并发送至供应商，供应商依据生产计划进行送货到分拣区。MES报工时产生对后续工序物料的拉动需求，配送员根据配送单将实物从分拣区配送至工位
供应商
计划调度部
制造部
商务部
生产订单下达
配送方式维护
配额维护及分配
接收直供需求
创建送货单并打印
送货
MES报工拉动配送
扫描送货单过帐
实物清点并确认
入门预约
图示：
SAP
GSP
MES
BCP
系统外
NMAM
实物从分拣区配送工位
接收实物
拉动点与配送点设置
分拣区至工位配送，与帐务无关
三方物流
条码应用
WM应用
配送专题
废料管理
直供业务不考虑自有库存
主机机型货源唯一的物料才走直供模式
直供业务由制造配送员办理入库
方案结论
生产订单下达自动发布需求给供应商，减少人工干预
MES报工自动触发配送需求，进行精准配送
方案优化点
零星领料
盘点

## Slide 14: 下线结算是直供日供业务中的一种特定结算方式。于生产订单下线报工时依据生产订单定额进行结算。
供应商
计划调度部
制造部
商务部
生产订单下达
下线结算方式维护
配额维护及分配
接收直供需求
送货
接收实物并签收
入门预约
核实差异
生成并发布结算清单
物流部
差异分析报表
接收结算清单
生产报工
图示：
SAP
GSP
MES
BCP
系统外
NMAM
三方物流
条码应用
WM应用
配送专题
废料管理
直供业务不考虑自有库存
主机机型货源唯一的物料才走直供模式
直供业务由制造配送员办理入库
下线结算为台套下线结算
方案结论
BCP扫描记录供应商实际到货情况，作为与供应商核对的依据，避免低效沟通
方案优化点
零星领料
盘点

## Slide 15: 厂内配送业务先将仓库中小件依据生产计划提前进行拣配并转运至分拣区，然后配送员依据配送需求配送至工位
物流部
计划调度部
制造部
商务部
生产订单下达
配送方式维护
生成拣配单
拣配实物
BCP扫描下架/过帐
实物接收
实物配送
实物交接并确认过帐
图示：
SAP
GSP
MES
BCP
系统外
NMAM
三方物流
条码应用
WM应用
配送专题
废料管理
根据拣配单配送至工位
启用WM的仓库，下架即过帐；否则需通过MES手持交接过帐
方案结论
BCP扫描下架过帐，减少人工输入，数据实时处理
MES手持确认，进行系统交接，方便查询核对
方案优化点
零星领料
盘点

## Slide 16: 厂内直送（大件）依据MES报工产生的配送需求将大件从仓库配送至工位
计划调度部
制造部
商务部
生产订单下达
配送方式维护
实物配送
生成配送单
实物交接并确认过帐
图示：
SAP
GSP
MES
BCP
系统外
NMAM
生产报工
拉动点配送点设置
三方物流
条码应用
WM应用
配送专题
废料管理
MES报工触发配送需求
配送员依据配送单配送大件，通过MES手持交接确认
方案结论
依据系统单据（MES配送单）拣配实物，减少纸质单据
依据报工情况精准配送
MES手持确认，进行系统交接，方便查询核对
方案优化点
零星领料
盘点

## Slide 17: 三方物流系统集成-直供日供需求发布同步至三方物流系统，其根据直供日供需求创建送货通知单回传至GSP以实现信息无缝集成。
三一
商务部
供应商
三方物流
月度预计采购计划发布
按计划备货
接收备货库存
生产订单下达
货源分配(三方托管)
三方物流创建送货单
接收直供日供需求
图示：
SAP
GSP
MES
BCP
系统外
NMAM
发货过帐
扫描送货单收货过帐
供应商备货至三方物流
三方物流
条码应用
WM应用
配送专题
废料管理
库存更新
库存更新
库存查询
库存查询
直供日供需求发布至GSP系统，三方物流人员GSP中创建送货单
送货通知单同步至GSP与SAP
方案结论
三方物流使用自身系统，无需多个系统之间切换
三方物流实时接收直供日供需求，并根据库存情况进行发货拣配，实时反馈缺件
提供接口实时查看三方物流库存
方案优化点
送货单同步到SAP实时反馈缺件
零星领料
盘点

## Slide 18: 供应商直发工地方案
采购申请：10000001
161022457 77m尼龙输送带
销售订单：300000001/10
数量：1
搅拌站文本ID：鲁泰颐搅拌站
销售订单：100000001
10
销售订单
30000001
搅拌站：鲁泰颐搅拌站
采购申请
MRP
鲁泰颐搅拌站
SAP采购订单
2
供应商直发工地收发货
3
1
采购订单：45000001
11392937导向块Z36.7-42
销售订单：300000001/10
数量：1
搅拌站文本ID：鲁泰颐搅拌站
打印送货单
供应商
现场
直送工地
BCP收货
BCP发货
现场安装
主机生产订单收货
收发
同时
条码应用
WM应用
配送专题
废料管理
零星领料
盘点
Notes: 操作流程说明：
1.ERP创建销售订单，MRP产生采购申请，依据采购申请创建采购订单，自动同步至GSP；
2.GSP确认审批采购订单后，创建送货单并发布，送货单信息同步至ZMMR0069*；
3.BCP扫描送货单进行收货确认；
4.ERP后台自动执行收货及投料（依据采购订单找到销售订单--》依据销售订单找到生产订单）

## Slide 19: 废料管理专题方案
废钢边角余料做库存管理，通过STO方式到废料厂，在按照销售模式出库；
废品保留现状，报废出库，无价值入废料厂，不做拆解，按数量销售出库；
其他废料不在SAP系统管理，只在NMAM上记录出库重量；
项目优化点
方案结论
对废钢边角余料实现了收发存管理，数据透明化；
通过副产品收货的理论值和过磅得到的实际值比较，更精确的分析到钢板的利用率；
废钢副产品入库
线边库X010
过磅公司间交易至废料厂
跨公司业务
根据销售订单做出门单
销售订单
过磅移库至废料厂
报废出库
废品OA提报
无价值入废料厂
根据销售订单做出门单
销售订单
单独公司业务
条码应用
WM应用
配送专题
废料管理
图示：
SAP
GSP
系统外
NMAM
OA
地磅
零星领料
盘点

## Slide 20: 零星领料流程框架
制造班长
BCP系统
提交领料申请
领料单拣配下架
供应商
创建并打印领料送货单
实物交接
自动过账
仓管员
按照物料发出来划分分为：厂内领料、跨公司领料及向供应商领料三大场景，公司所有零星领料
条码应用
WM应用
配送专题
废料管理
零星领料
盘点

## Slide 21: 厂内领料流程说明及操作要领
需求人员
仓管员
需求部门提交领料单
与领料人实物交接
仓管员在SAP创建拣配单
BCP扫描拣配单过账
关键说明点：1、领料单不允许拆分领料，只能按单领，意思就是一张单只能领一次料。
2.领料单的拣配在ＳＡＰ内实现，可参照厂内物料拣配操作，物料交接过后在BCP发料过账。
3.过账不需要领料人在NMMS系统内确认，所以领料人在交接实物时需确定数量。
NMMS
SAP
BCP
条码应用
WM应用
配送专题
废料管理
零星领料
盘点

## Slide 22: VMI供应商管理库存D02库领料
制造班长
物流工程师
供应商
理货员
需求部门提交领料单
SAP货源分配
创建领料拣配单
验收理货
扫描拣配单过账
关键控制点：1、在NMMS系统设置VMI领料仓库，专从VMI供应商库存领料的库房D02库（如：T902）；
2、物料在VMI存在多家供应商的，物流工程师必须维护好货源，如果是独家供应商可忽略此步骤；
3、如果货源分配错误不可以再更改供应商，需删除领料单重新再提交，再分配对的供应商。
4.、NMMS系统新了批导功能，在提交领料单时可先下载模板，把需求模板再提交，简易方便；
5、提交VMI领料单需校验合同，如果合同到期或者不存在会有提示，提交领料单失败。
NMMS
GSP
BCP
条码应用
WM应用
配送专题
废料管理
零星领料
盘点
Notes: 流程清单与流程架构图：
首先要有一个本课程相关的流程架构图，在各个模块的蓝图解决方案中都有，本页PPT流程架构就是计划解决方案中，如课程设计仅讲解流程架构中的一部分，可以对这一个部分的流程架构关系做一个强调性标记
流程清单，从 SanySCM1.0\3.业务蓝图设计\3.3 交付文档\SCM1.0_流程框架2.0_20160902_V3.0 中获取，此处的流程框架有一些未更新，请各位讲义起草人注意。
流程清单对应的管理制度，也在这一个部分予以交代，管理制度不要求在讲课时详细讲解，但会要求受训人员自学，并纳入用户考试的范围。

## Slide 23: 跨公司领料流程说明
需求部门
发料人
部门长
物流工程师
需求部门提交跨公司领料单
接收跨公司领料单并创建拣配单
创建需求公司于发料公司的对应关系
需求部门上级领导审批
对领料单发货
接收实物并过账
关键说明：1、跨公司领料适应于同一产业园不同公司之间的领用；
2、提交跨公司领料单的前提需创建供应商的对应关系及物料价格。
NMMS
NMMS
SAP
BCP
条码应用
WM应用
配送专题
废料管理
零星领料
盘点

## Slide 24: 盘点流程
BCP现场进行点数
根据复盘清单进行现场复盘
盘点信息录入系统
仓管员
说明：
创建盘点凭证：ZMMR2041，根据物料主数据工厂视图下的周期盘点标识设定盘点原则； A类100%/月；B类50/月；C类30/月；凭证支持传BCP手持；
提交盘点结果：ZMMR2042，导入EXCEL方式或者BCP手持盘点并提交结果到ERP；支持盘点结果多次更新；
盘点差异过账：ZMMR2042，根据最终的盘点结果由财务人员在ERP系统过账并产生盘盈盘亏；
事业部材料会计
审批权限
发布盘点报告
根据盘点结果分析差异，录入
审批通过
账务处理
系统每月按照A类100%/月；B类50%/月；C类30%/月的规则随机生成盘点凭证；凭证支持传BCP手持；利用手持进行现场盲盘，增加账务准确率
要求和优化项
图示：
BCP
ERP
条码应用
WM应用
配送专题
废料管理
盘点
零星领料

## Slide 25: 物流系统集成方案
BCP
入库
出库
内部移动
ERP
GSP
NMMS
NMAM
关重件采集
入库管理
出库管理
仓库管理
订单管理
三方物流配送
MES
生产拉动
过程质量管理
定额管理
入门预约
出门预约
入库质量管理
出入门管理
装箱
仓库/VMI领用
VMI拣配
生产领用
TDS
车辆排队
地磅
钢材入库
废品/废料入库
废品/废料出库
三方物流
三方物流配送
立库/WMS
入库管理
出库管理

## Slide 26: 目录
1
泵送事业部组织架构
物流涉及流程
2
业务解决方案
3
3.1
采购入库
直供上线入库
下线结算入库
生产配送
3.2
3.3
3.4
生产领料
3.5
缺件处理
3.6

## Slide 27: 设计了端到端的流程，包括13个基本流程，6个核心业务流程，17个相关业务流程
入库管理 | 出库管理 | 仓库管理
主数据管理 |  | 
仓位主数据维护流程
物料主数据业务信息收集维护流程
本业务基本流程
本业务核心流程
其他业务相关流程
采购订单执行
采购入库
直供上线入库
下线结算入库
日滚动排产计划制定
生产配送
生产领料
试生产业务
发票处理流程
国内主机销售发货流程
成本中心领料
生产异常处理
缺件处理流程
国际主机销售发货流程
量产业务
仓库盘点
工厂间转储
呆滞物料处理流程
物料报废流程
废料处理流程
物料工料废处理
公司间转储
不良品处理流程
材料让售
转储订单维护
采购索赔管理
生产退料入库
成本中心退料入库
旧件退货入库
日滚动排产计划变更
生产变更流程
主机销售退货处理流程
配件销售退货处理流程
工厂直发工地流程

## Slide 28: 采购入库

## Slide 29: 直供上线入库

## Slide 30: 下线结算入库

## Slide 31: 生产配送

## Slide 32: 生产领料

## Slide 33: 缺件处理

## Slide 34
成就客户
创新为要
诚信负责